## SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1.	Identifikačné údaje stavby

Názov stavby:	Detské ihrisko, navrhovaný stav umiestnenia hracích zostáv

Miesto stavby:	Kostolná pri Dunaji, č.p. 68/1, katastrálne územie

Kostolná pri Dunaji, okres Senec, Bratislavský kraj

Stupeň PD:   	Architektonická štúdia

Druh stavby: 			detské ihrisko

Investor:	Obec Kostolná pri Dunaji 903 01, okres Senec

Autor, Zodp. projektant:	CROW-LINE, Ladislav Varjú, Mierová 950/8, Jelka

Vypracoval:		CROW-LINE, Ladislav Varjú, Mierová 950/8, Jelka

2.	Základné údaje stavby

Predkladaná projektová dokumentácia rieši návrh umiestnenia hracích zostáv na existujúcom detskom ihrisku resp. na vyčlenenej ploche, kde sú už umiestnené podobné hracie prvky v Kostolnej pri Dunaji, č.p. 68/1, k.ú. Kostolná pri Dunaji.

Účelom predmetných doplnkov je zvýšenie úrovne detského ihriska a rozšírenie hracích prvkov pre menších obyvateľov obce Kostolná pri Dunaji. Plocha sa nachádza na verejne prístupnom mieste za obecným úradom.

Detské ihrisko je navrhovaný podľa normy STN EN 1176 – 1 a podľa zákona č.371/2019 Z.z - o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedený zákon upravuje:

a) základné požiadavky na detské ihrisko,

b) základné povinnosti pri sprístupňovaní detského ihriska verejnosti,

c) kontrolu detského ihriska,

d) oprávnenie na výkon kontroly detského ihriska,

e) dohľad Slovenskej obchodnej inšpekcie nad bezpečnosťou detských ihrísk,

f) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Časť EN 1176 určuje všeobecné bezpečnostné požiadavky na trvalo zabudované zariadenia a povrchy verejných detských ihrísk. Norma sa zaoberá zariadením detských ihrísk pre všetky deti. Bola spracovaná s tým vedomím, že malé deti a menej schopné alebo menej spôsobilé deti potrebujú dozor. Cieľom tejto časti EN 1176 je zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti pri hraní sa v zariadení detského ihriska, na ňom alebo okolo neho a zároveň podporovať činnosti a charakteristiky prospešné pre deti, pretože poskytujú skúsenosti, ktoré im umožnia zvládnuť situácie mimo ihriska. Táto časť platí pre zariadenia detských ihrísk, ktoré deti samostatne alebo spoločne používajú. Platí aj pre prvky a zariadenia, ktoré sa postavili ako zariadenia detských ihrísk, hoci neboli ako také vyrobené, vylučuje však také prvky, ktoré sa definovali ako hračky v EN 71 a v smernici pre hračky. Nevzťahuje sa na dobrodružné ihriská s výnimkou tých prvkov, ktoré boli získané komerčne.

Projekt rieši aj nárazovú resp. ochrannú (bezpečnostnú) plochu pre existujúce aj pre navrhované hracie zostavy. Podľa normy STN EN 1176 všetky herné prvky, ktoré majú kritickú výšku pádu určenú výrobcom nad 1000 mm vyžadujú náraz tlmiaci materiál v dopadovej ploche.

Ilustratívny prepočet potrebnej hĺbky pri sypkých materiáloch:

Navrhované hracie zostavy:

- veľký kolotoč	 - rozmery prvku: 0,6 m (v) x ø1,6 m (priemer)

- vek detí: 3-8 rokov

- výška volného pádu: 0,1 m

- nárazová zóna: ø 5,6 m

- materiál: operadlo bude vyrobené z nerezu, podlaha bude vyrobená z hliníkového plechu s protišmykovou úpravou, sedenie bude vyrobené z hdpe plastu

- kolotoč bude kotvený pevným žiarovozinkovým základom s vysokopevným uzavretím ložiskom

- druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: trávník, ornica ( cca. 25 m2)

- trojhrazda	 	- rozmery prvku: 1,2 m (v) x 3,0 m (š) x 0,1 m (d)

- vek detí: 2-14 rokov

- výška volného pádu: 0,9 m

- nárazová zóna: 6,0 m x 3,1 m

- materiál: priečniky a konštrukcia schodov bude vyrobená  z vysokokvalitnej nerezovej ocele + nerezový spojovací materiál

- prvky budú kotvené na pozinkovaných pätkách

- druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: trávník, ornica (cca. 19 m2)

- hracia veža 	 - rozmery prvku: 3,3 m (v) x 5,1 m (š) x 4,0 m (d)

- vek detí: 2-14 rokov

- výška volného pádu: 0,95 m

- nárazová zóna: 7,0 m x 8,6 m

- materiál: priečniky a konštrukcia schodov bude vyrobená z vysokokvalitnej nerezovej ocele + nerezový spojovací materiál

- prvky budú kotvené na pozinkovaných pätkách

- druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: trávník, ornica ( cca. 62 m2)

Existujúce hracie zostavy:

- hracia veža - výška volného pádu je väčšia ako 1 m. Okolo hracej veže podľa normy STN EN 1176 treba umiestniť dopadovú plochu. Na dopadovú plochu bude použitý štrk hr. 300 mm , veľkosť častíc od 2 do 8 mm (cca. 43,5 m3).

- hojdačka - výška volného pádu je väčšia ako 1 m. Okolo hojdačky podľa normy STN EN 1176 treba umiestniť dopadovú plochu. Na dopadovú plochu bude použitý štrk hr. 200 mm , veľkosť častíc od 2 do 8 mm (cca. 3,2 m3).

- váhadlová hojdačka - výška volného pádu je menšia ako 0,6 m, netreba umiestniť dopadovú plochu.

Presný montáž určí výrobca hracích prvkov. Za správnu realizáciu a technické vyhotovenie jednotlivých hracích zostáv bude zodpovedný dodávateľ predmetných prvkov. Podrobnejšie VIĎ. výkresovú časť projektovej dokumentácie.

3.	Prehľad východiskových podkladov

Projekt bol vypracovaný na základe požiadaviek a podkladov poskytnutých investorom (geometrické zameranie daného územia).

4.	Členenie stavby na stavebné objekty

SO 01	HLAVNÝ OBJEKT (detské ihrisko)

5.	Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

Realizovaním predmetnej stavby nevznikajú vecné ani časové väzby na okolitú zástavbu.

6.	Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívateľom a prevádzkovateľom stavby bude obec Kostolná pri Dunaji.

7.	Termín začatia a dokončenia stavby

Predpokladaný termín stavebných prác 08/2020. Predpokladaný termín ukončenia stavby je 10/2020. Doba výstavby sú cca 2 mesiace.

8.	Celkové náklady stavby

Na realizáciu umiestnenia doplnkov a vytvorenie plôch riešenom v predkladanom projekte, sa predpokladajú stavebné náklady vo výške cca. 8.000,- EUR (projektantský odhad).

06/2020										Ladislav Varjú